第三章  凸轮机构

1、为什么凸轮机构广泛应用于自动、半自动机械的控制装置中？ 
2、凸轮轮廓的反转法设计依据的是什么原理？ 
3、何谓凸轮的压力角？该压力角的大小在凸轮的设计中有何重要意义？为何要规定许用压力角？ 
4、欲设计图示的直动滚子从动件盘形凸轮机构，要求在凸轮转角为0º~90º时，推杆以余弦加速度运动规律上升h=20mm，且取r=25mm，e=10mm，rr=5mm。试求： 
　　（1）选定凸轮的转向ω，并简要说明选定的原因；
　　（2）用反转法画出当凸轮转角 0º~90º时凸轮的工作廓线（画图的分度要求小于15º）； 
　　（3）在图上标注出 45º时凸轮机构的压力角α。

凸轮机构（答案）

1、答：由于凸轮机构只要设计出适当的凸轮轮廓曲线，就可以使从动件实现任意的运动规律，因此，大量应用于各种自动机械中。 
2、答：凸轮轮廓的反转法设计依据的是相对运动原理，使凸轮成为一个不动的构件，从而便于凸轮轮廓曲线的设计。 
3、答：所谓凸轮的压力角α，就是从动件与凸轮接触点的速度方向和受力方向之间所夹的锐角。α愈大，有用分力愈小，有害分力愈大，对导路侧面产生的压力愈大，导路中的摩擦阻力也就愈大，机构的效率就愈低。当α大到机构不能克服摩擦阻力时，凸轮就不能推动从动件运动，机构将发生自锁。可见α是影响凸轮机构受力状况的一个重要参数。实践证明，当增α大到接近αmin时，即使尚未发生自锁，也会导致摩擦力急剧增大，凸轮轮廓严重磨损，效率降低。因此，实际设计中，为了安全起见，规定了压力角的许用值[α]。 
　　对直动从动件，推程是：[α]=30°~40°对摆动从动件，推程是：[α]=40°~50°。 
4、解：

（1）逆时针方向，使凸轮机构为正偏置，减小推程段凸轮机构的压力角； 
（2）将圆弧顶推杆视为滚子推杆，取尺寸比例尺=0.001m/mm作图，凸轮廓线如图所示； 
（3）如图所示，当=45°时，α=14.5°。